## Slide 1
Лекция №2. Технологии повышения эффективности радиоинтерфейса NR
Линия связи с множественными входами и выходами (MIMO)
  виды систем и основные понятия (MIMO, MISO, SIMO, MU-MIMO)
  алгоритмы работы (TxD, RxD, SM)
  матрицы преобразования в цифровом тракте NR
  цифровой тракт обработки сигналов
  3D управление диаграммой направленности излучения антенной системы (FD-MIMO)
Агрегация частот (CA)
  принцип агрегации частот, типы сот
  режимы CA
Подключение абонентского терминала к двум базовым станциям DC
  принцип двойного подключения DC
  виды двойного подключения (DC, MR-DC)
Компенсация дисбаланса линий UL/DL (Decoupling)
  дополнительные частотные диапазонов NR SUL
  двойное подключение DC, MR-DC
Оценка пиковых скоростей радиоинтерфейса NR
1
к.т.н. Терентьев С.В. МГУ, 2020 г.

## Slide 2
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Виды и основные понятия: SISO, MIMO
Пиковая скорость передачи данных (предел Шеннона)
Классический канал связи – канал связи с одним входом и одним выходом (SISO)
Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO)
M· N – количество пространственных потоков в линии связи (Spatial Streams)
k ≤ – количество потоков данных в канале связи (Data Streams)
N – количество передающих антенн
M – количество приемных антенн
Коэффициент увеличения скорости передачи, равный количеству потоков данных в канале связи
ПРД (Tx)
ИИ
ПРM (Rx)
ПИ
Ант.
Ант.
Беспроводная линия связи
Канал связи (SISO)
Система связи
Радиолиния: частота f1, ширина спектра BW
Single Input
Single Output
ПРД (Tx)
ПРM (Rx)
Ант.1
Ант.1
Канал связи (MIMO)
ПРД (Tx)
Ант.N
ПРM (Rx)
Ант.M
Радиолиния: частота f1, ширина спектра BW
Multiple Output
Multiple Input
Поток данных
Пространственные потоки
Поток данных
Поток данных
Поток данных
ИИ – источник информации, ПИ – получатель информации
Примеры конфигураций MIMO:
2T2R, 4T4R, 4T2R, 8T8R и др.
2

## Slide 3
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Виды и основные понятия: MISO, SIMO.
Канал связи с одним входом и множественными выходами (SIMO)
Канал связи с множественными входами и одним выходом (MISO)
MISO – пространственно разнесенная передача TxD (Transmit diversity), количество потоков данных k = 1
SIMO – пространственно разнесенный прием RxD (Receive diversity), количество потоков данных k = 1.
Цель использования MISO, SIMO – повышение отношения сигнал/шум
ПРД (Tx)
ПРM (Rx)
ПИ
Ант.1
Ант.
Канал связи (MIMO)
ПРД (Tx)
Ант.N
Радиолиния: частота f1, ширина спектра BW
Single Output
Multiple Input
Поток данных
ПРД (Tx)
ПРM (Rx)
Ант.
Ант.1
Канал связи (MIMO)
ПРM (Rx)
Ант.M
Радиолиния: частота f1, ширина спектра BW
Multiple Output
Single Input
Поток данных
Поток данных
Примеры конфигураций MISO:
2T1R, 4T1R.
Примеры конфигураций SIMO:
1T2R, 1T4R, 1T8R, 1T32R и др.
3

## Slide 4
Декодер MIMO
a0
b0
a1
b1
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Терминология MIMO: Transmission layers, Spatial layers, Rank
ПРД (Tx)
ПРM (Rx)
Ант.1
Ант.1
ПРД (Tx)
ПРM (Rx)
Ант.2
Прекодинг MIMO (W)
ПРД (Tx)
ПРД (Tx)
Ант.2
Ант.3
Ант.4
a0
b0
a1
b1
a0
b0
-a0
j·b0
a1
b1
-a1
j·b1
ПРM (Rx)
Ант.3
ПРM (Rx)
Ант.4
Transmission layers – количество передатчиков
Spatial layers – количество уникальных потоков данных
Rank = Spatial layers
Вектор данных (размер = rank)
Transmission layers
Spatial layers
4

## Slide 5
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Виды и основные понятия: TxD, RxD, SM.
Разнесённая передача – TxD (Tx Diversity)
Обработка пространственно разнесенных сигналов
По обоим пространственным потокам передается одинаковая информация
Разнесённый прием – RxD (Rx Diversity)
Обработка пространственно разнесенных сигналов
По обоим пространственным потокам передается одинаковая информация
Разнесение
Разнесение
Пространственное мультиплексирование (сложение) – SM (Spatial Multiplexing)
Обработка пространственно разнесенных сигналов
По пространственным потокам передается разная информация
Разнесение увеличивает надёжность приёма и площадь покрытия, работает при низком SNR
Мультиплексирование увеличивает скорость передачи данных, работает при высоком SNR
5

## Slide 6
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Пространственно разнесенная передача (TxD), пространственное мультиплексирование (SM) в NR.
=W
Потоки/порты | Режим передачи/линия |  |  | 
 | Пространственно разнесенная передача TxD (Transmit Diversity) |  | Пространственное мультиплексирование SM (Spatial Multiplexing) | 
 | UL | DL | UL | DL
Максимальное количество потоков данных () | 1 | - | 4 | 8
Максимальное количество логических портов антенны () | 4 | - | 4 | 8
Потоки/порты | Режим передачи/линия |  |  | 
 | Пространственно разнесенная передача TxD (Transmit Diversity) |  | Пространственное мультиплексирование SM (Spatial Multiplexing) | 
 | UL | DL | UL | DL
 | 1 | - | 4 | 8
 | 4 | - | 4 | 8
Пре-кодер MIMO
(ρ x υ - матрица преобразования W)
комплексный сигнальный символ (BPSK/QPSK/QAM) с выхода модулятора
номер потока данных
количество потоков данных
номер логического порта антенны
количество портов антенны
Логические порты антенны
Физические порты антенны
6

## Slide 7
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Пространственно разнесенная передача (TxD) в NR.
Выборочные примеры прекодинга MIMO NR при пространственно разнесенной передаче 2T1R
=
=
W
W
излучаются синфазно
излучаются со сдвигом фазы π/2
Справка: формула Эйлера
W =
W =
W =
W =
7

## Slide 8
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Пространственно разнесенная передача (TxD).
Tx
Tx
Rx
=
комплексные коэффициенты передачи пространственных потоков линией связи
аддитивные шумы (БГШ)
==2
слагаемое равно нулю, так как БГШ - не коррелируемый случайный процесс
Пространственно разнесенная передача TxD: режим 2T1R
спектральная плотность БГШ
Когерентное сложение сигналов : = 4Pc потока
Потенциальное увеличение отношения с/ш при пространственной разнесенной передаче 2T1R в 2 раза:
/2 / или 10lg2 = 3 дБ
Примем k0=k1, Ps0=Ps1=Pc потока
Сложение сигналов в противофазе : = 0
корреляционная функция сигналов
8

## Slide 9
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Пространственное мультиплексирование (SM) в NR.
Выборочные примеры прекодинга MIMO в NR при пространственном мультиплексировании 4T2R, 4T4R
=
W
Справка: формула Эйлера
=
W
Два потока данных
Четыре пространственных потока
Четыре потока данных
Четыре пространственных потока
9

## Slide 10
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Пространственно разнесенный прием – выборочное сложение SC (Selection Combining).
ПРД (Tx)
Оценка канала
RF switch
Оценка по критерию максимального правдоподобия
Оценка канала
Rx Антенна 0
Rx Антенна 1
выборочное сложение
Ключ переключается на канал с максимальным отношением сигнал/шум SNR
Q
I
10

## Slide 11
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Пространственно разнесенный прием – равновесное сложение EGC (Equal Gain Combining ).
ПРД (Tx)
Оценка канала
Оценка по критерию максимального правдоподобия
Оценка канала
Rx Антенна 0
Rx Антенна 1
сложение с равными весами
+
Q
I
11

## Slide 12
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Пространственно разнесенный прием – весовое сложение MRC (Maximal Ratio Combining ).
ПРД (Tx)
Оценка по критерию максимального правдоподобия
Rx Антенна 0
Rx Антенна 1
сложение с разными весами
+
Оценка канала
Оценка канала
+
+
Q
I
12

## Slide 13
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Цифровой тракт обработки сигналов передатчика АТ 5G
только для DFT-s-OFDM
3. Формирование пространственных потоков (Layer mapping)
Транспортный блок (кодовое слово codeword длиной Mbit):
b(0),…b(Mbit-1)
1. Скремблирование
c(i) – ПСП Голда
b~(i)
2. Модуляция:
QPSK (Msymb = Mbit/2),
16QAM (Msymb = Mbit/4),
64QAM (Msymb = Mbit/6),
256QAM (Msymb = Mbit/8).
π/2-BPSK (Msymb=Mbit) - только для DFT-s-OFDM)
Комплексные символы I+jQ:
d(0),…d(Msymb-1)
до четырех потоков в линии «вверх»
Вектора
X(i)=[x0(i), …x3(i)]T,
i = 0, 1,…, Msymb_layer
4. Прямое ДПФ
4. Прямое ДПФ
4. Прямое ДПФ
4. Прямое ДПФ
x0(0), x0(1),…, x0(MSC_PUSCH -1)
x1(0), x1(1),…, x1(MSC_PUSCH -1)
x2(0), x2(1),…, x2(MSC_PUSCH -1)
x3(0), x3(1),…, x3(MSC_PUSCH)
Комплексные символы во времени
y0(0), y0(1),…, y0(MSC_PUSCH -1)
y1(0), y1(1),…, y1(MSC_PUSCH -1)
y2(0), y2(1),…, y2(MSC_PUSCH -1)
y3(0), y3(1),…, y3(MSC_PUSCH -1)
Комплексные составляющие спектра I+jQ сигнала x0(i) на k-х поднесущих SC:
5. Прекодинг (преобразование MIMO)
номера портов антенны
W – матрица преобразования MIMO:
пространственное мультиплексирование, либо разнесенная передача
6. Формирование виртуальных ресурсных блоков VRB
(RE mapping):
VRB порта антенны p0 (Z(p0)(0),…, Z(p0)(MSC_PUSCH -1)
VRB порта антенны p1 (Z(p1)(0),…, Z(p1)(MSC_PUSCH -1)
VRB порта антенны p2 (Z(p2)(0),…, Z(p2)(MSC_PUSCH -1)
VRB порта антенны p3 (Z(p3)(0),…, Z(p3)(MSC_PUSCH -1)
Комплексные составляющие спектра I+jQ порта антенны p0
Добавление опорных сигналов DM-RS
интервал ДПФ – символ x(i)
LDPC, Polar Code
Вектор Y(i), SC=0, порта антенны 0-3
13

## Slide 14
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Цифровой тракт обработки сигналов передатчика АТ 5G
Цифровой смеситель
ОДПФ на 4096 точек
7. Обратное ДПФ
7. Обратное ДПФ
7. Обратное ДПФ
7. Обратное ДПФ
8. Конвертер DUC
Составляющие спектра – SC (Sub Carriers)
8. Конвертер DUC
8. Конвертер DUC
8. Конвертер DUC
Комплексный OFDM-символ (I+jQ) во времени
DAC
DAC
DAC
DAC
DAC
DAC
DAC
DAC
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
ПФ
Опорный генератор
900
Σ
Σ
Σ
Σ
УМ
УМ
УМ
УМ
Дуплексер
Дуплексер
Дуплексер
Дуплексер
ПРМ
Антенна, порт 0
Антенна, порт 1
Антенна, порт 2
Антенна, порт 3
Граница SoC (FPGA)
Граница RFSoC (Xilinx)
TRXUA
TRX
от УМ
от УМ
от УМ
от УМ
14

## Slide 15
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Виды и основные понятия: SU-MIMO, MU-MIMO.
MIMO
SU-MIMO
MU-MIMO
Абонентский терминал (UE)
Базовая станция (gNB)
SU-MIMO
gNB
UE1
MU-MIMO
UE2
UE
gNB1
Co-MIMO
gNB2
Single User MIMO - система связи обслуживает одного абонента в заданной полосе частот
MU-MIMO в линии DL на основе формирования узконаправленных излучений (Beamforming)
Multi User MIMO – система связи обслуживает одновременно нескольких абонентов в общей заданной полосе частот
MU-MIMO в линии UL
15

## Slide 16
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Виды и основные понятия Beamforming.
– смещение фазы
16

## Slide 17
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Активная антенная система базовой станции gNB
Digital IF – цифровой (смеситель) преобразователь частоты (DDC/DUC)
ПЛИС
ЦАП/АЦП
Аналоговый тракт
Электромагнитное излучение с кросс-поляризацией
3D MIMO или FD-MIMO (Full Dimension)
2D MIMO
AU (Антенная система) – например, 192 антенных элемента (массив 8x12 с x-поляризацией)
17

## Slide 18
1. Канал связи с множественными входами и выходами (MIMO).
Варианты антенных панелей в NR
Single Panel Однопанельная антенная система (M,N,P)
Multi Panel
Многопанельная антенная система (Mg,Ng,M,N,P)
Single Panel конфигурации для P=2 (Release 15):
(2,1,2) – 4 порта
(2,2,2) – 8 портов
(4,1,2) – 8 портов
(3,2,2) – 12 портов
(6,1,2) – 12 портов
(4,2,2) – 16 портов
(8,1,2) – 16 портов
(4,3,2) – 24 порта
(6,2,2) – 24 порта
(12,1,2) – 24 порта
(4,4,2) – 32 порта
(8,2,2) – 32 порта
(16,1,2) – 32 порта
18

## Slide 19
2. Агрегация частот CA (Carrier Aggregation).
Принцип агрегации частот.
Агрегация частот позволяет выделить АТ больший частотный спектр, и, как следствие, увеличить пиковую скорость передачи данных
fUL
fDL
fDL
CC (Component Carrier)
CC BW: (до 100 МГц в FR1, до 400 МГц в FR2)
gNB
АТ
fUL
Симметричное распределение спектра для линий UL/DL
fDL
fUL
Асимметричное распределение спектра для линий UL/DL
f
NR Band 1
f
NR Band 1
f
NR Band 1
Intra-band, contiguous – агрегация смежных (примыкающих) компонент частот CC, расположенных в одном частотном диапазоне
Intra-band, non-contiguous – агрегация не смежных компонент частот CC, расположенных в одном частотном диапазоне
Inter-band, non-contiguous – агрегация не смежных компонент частот CC, расположенных в разных частотных диапазонах
NR Band 2
CA_n1D
CA_n1C_n1A
CA_n1A_n1A_n2A
NR Band
Класс агрегации
Агрегация не смежных компонент частот
Максимально 16 компонент частот, 1 ГГц агрегируемого спектра
19

## Slide 20
2. Агрегация частот CA (Carrier Aggregation).
Принцип агрегации частот.
CC BW (до 100 МГц в FR1, до 400 МГц в FR2)
Inter-band, non-contiguous
RB – ресурсный блок (12 поднесущих частот SubCarrier)
20

## Slide 21
2. Агрегация частот CA (Carrier Aggregation).
Принцип агрегации частот.
Класс агрегации абонентского терминала | Агрегируемая полоса спектра | Количество примыкающих компонент частот (CC)
A | BWChannel_CA ≤ BWChannel,max | 1
B | 20 MHz ≤ BWChannel_CA ≤ 50 MHz | 2
C | 100 MHz < BWChannel_CA ≤ 2 x BWChannel,max | 2
D | 200 MHz < BWChannel_CA ≤ 3 x BWChannel,max | 3
E | 300 MHz < BWChannel_CA ≤ 4 x BWChannel,max | 4
F | 50 MHz < BWChannel_CA ≤ 100 MHz | 2
G | 100 MHz < BWChannel_CA ≤ 150 MHz | 3
H | 150 MHz < BWChannel_CA ≤ 200 MHz | 4
I | 200 MHz < BWChannel_CA ≤ 250 MHz | 5
J | 250 MHz < BWChannel_CA ≤ 300 MHz | 6
K | 300 MHz < BWChannel_CA ≤ 350 MHz | 7
L | 350 MHz < BWChannel_CA ≤ 400 MHz | 8
BWChannel,max – максимальная ширина спектра одной компоненты частот CC (до 100 МГц в FR1, до 400 МГц в FR2)
Максимальная агрегируемая полоса примыкающих компонент:
4*100 = 400 МГц в FR1
2*400 + 200 = 1000 МГц в FR2
Максимальное количество агрегируемых примыкающих компонент частот – 8 (класс L)
21

## Slide 22
2. Агрегация частот CA (Carrier Aggregation).
Типы сот.
gNB
CA_n1A_n1A_n2A
CA_n1A_n1A
PCell – первичная (Primary) сота, PCC – первичная компонента частот | Управление и передача данных пользователей | Хендовер
SCell – вторичная (Secondary) сота, SCC – вторичная компонента частот | Передача данных пользователей | 
SCell – вторичная (Secondary) сота, SCC – вторичная компонента частот | Передача данных пользователей | 
Площадь территории покрытия сот может быть различной (чем больше частота, тем меньше размер соты)
АТ
АТ
22

## Slide 23
2. Агрегация частот CA (Carrier Aggregation).
Типы сот.
gNB
CA_n1A_n1A
fDL
fUL
PCC
SCC
PCC
fDL
fUL
PCC
SCC
PCC
t
PCC
SCC
PCC
SCC
PCC
PCC
t
PDCCH
PDCCH
PDCCH
II.а. Управление ресурсом вторичной компоненты SCC осуществляется на той же частоте
II.b. Управление ресурсом вторичной компоненты SCC осуществляется на частоте первичной компоненты PCC
gNB
CA_n1A_n1A
Remote RRU
TA1 = TA2
TA2
TA1
I.а. Первичная и вторичная соты имеют одинаковые задержки распространения радиосигнала
I.b. Первичная и вторичная соты имеют разные задержки распространения радиосигнала
АТ
АТ
Single TA
Multiple TA
23

## Slide 24
3. Подключение абонентского терминала к двум базовым станциям DC.
Принцип двойного подключения.
gNB1
(Master Node)
gNB1
(Secondary Node)
PSCell, PSCC
SCell, PCC
PCell, PCC
SCell, PCC
Xn
Мастер-БС управляет вторичной БС по интерфейсу Xn
Мастер-группа сот (MCG)
Вторичная группа сот (SCG)
MCG (первичная группа сот) | Вторичная группа сот (SCG)
PCell – первичная сота: SpCell (Special Cell) of MCG, PCC – первичная компонента частот | PSCell – первичная сота: SpCell of SCG, PSCC – первичная компонента частот
SCell – вторичная сота, SCC – вторичная компонента частот | SCell – вторичная сота, SCC – вторичная компонента частот
24

## Slide 25
3. Подключение абонентского терминала к двум базовым станциям DC.
Принцип двойного подключения, пример сетевых процедур при перемещении АТ.
АТ
Master gNB1
SgNB1
SgNB2
Master gNB2
Initial access
SgNB1 addition
SgNB change
MgNB handover
SgNB2 release
RRC connection release
Опорная сеть (Core/Ядро)
Интернет
25

## Slide 26
3. Подключение абонентского терминала к двум базовым станциям DC.
Виды двойного подключения: DC, MR-DC.
Dual Connectivity
Single RAT Dual Connectivity
Multi RAT Dual Connectivity
NR DC
LTE DC
EN-DC
NGEN-DC
NE-DC
Вид двойного подключения | Мастер-БС | Вторичная БС | Опорная сеть (ядро)
NR DC | gNB (5G) | gNB (5G) | 5GC (5G)
LTE DC | eNB (4G) ng-eNB (4G) | eNB (4G) ng-eNB (4G) | EPC (4G) 5GC (5G)
EN-DC | eNB (4G) | en-gNB (5G) | EPC (4G)
NGEN-DC | ng-eNB (4G) | gNB (5G) | 5GC (5G)
NE-DC | gNB (5G) | ng-eNB (4G) | 5GC (5G)
EN-DC
NE-DC
Первая буква - технология мастер-БС:
E = E-UTRAN (4G)
N = NR (5G)
вторая буква - технология вторичной БС: E или N
26

## Slide 27
3. Подключение абонентского терминала к двум базовым станциям DC.
Виды двойного подключения: DC, MR-DC.
1. Распределение потоков PDU-сессии различных QoS Flows между базовыми станциями,
решение о переключении потока QoS Flow принимает Мастер-БС
2. SDAP протокол базовой станции маппирует поток QoS Flow в DRB (Data Radio Bearer).
DRB – виртуальный канал радиоинтерфейса передачи данных пользователей с заданным качеством QoS
3. Мастер-БС управляет радиоресурсами, используемыми для передачи Data Radio Bearer: ресурсы мастер-группы сот MCG, ресурсы вторичной группы сот.
Разделяемые виртуальные каналы Split Bearer позволяют динамически использовать ресурсы сот групп MCG и SCG в зависимости от степени их загрузки, условий радиоприема
MCG Bearer – виртуальный канал DRB, использующий ресурсы сот мастер-группы
SCG Bearer – виртуальный канал DRB, использующий ресурсы сот вторичной группы
Split Bearer – разделяемый виртуальный канал DRB, использующий ресурсы сот мастер-группы и вторичной группы
27

## Slide 28
4. Компенсация дисбаланса линий UL/DL (Decoupling).
Дополнительные частотные диапазонов NR SUL.
АТ
DL+UL coverage (C-band)
DL coverage (C-band)
SUL coverage (sub-3 GHz)
DL+UL
UL
f
SUL
TDD
Частота < 3 ГГц (например, 1.8 ГГц)
Частота C-диапазона
(4-8 ГГц)
или
АТ
DL C-band
UL C-band
DL C-band
UL Sub-3 GHz
Decoupling
Прием и передача осуществляются в различных частотных диапазонах
Для радиоинтерфейса NR определены частотные диапазоны SUL (Supplementary UL), которые используются только для линии «вверх».
Цель использования SUL – устранение дисбаланса радиопокрытия линий DL/UL
Основная причина дисбаланса радиопокрытия линий DL/UL: Pизл_БС >> Pизл_АТ (200 Вт БС против 200/400 мВт АТ)
28

## Slide 29
5. Оценка пиковых скоростей радиоинтерфейса NR.
J – количество агрегированных компонент частот (СС)
– количество потоков MIMO j-той компоненты частот (CCj)
– порядок модуляции (количество бит в одном сигнальном символе)
= 948/1024
– максимальная скорость кодирования
– нумерология
– средняя длительность OFDM-символа для нумерологии µ и j-той компоненты частот CCj
– количество физических ресурсных блоков RB в полосе BW(j) с нумерологией µ
– коэффициент, отражающий долю служебно-адресной части и принимающий значения:
0.14 – для линии DL поддиапазона FR1
0.18 – для линии DL поддиапазона FR2
0.08 – для линии UL поддиапазона FR1
0.10 – для линии UL поддиапазона FR2
1
2
3
4
12
PRB = 12 SC
PRB (Physical Radio Block)
SCS ()
29

## Slide 30
5. Оценка пиковых скоростей радиоинтерфейса NR.
Разнос несущих частот SCS, кГц | Полоса канала / пиковая скорость передачи данных (Гбит/с) при условии: количество агрегируемых компонент частот = 1 количество потоков MIMO = 8 доля служебно-адресной части = 0.18 |  |  | 
 | 50 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 400 МГц
60 | 1.61 | 3.23 | 6.46 | нет
120 | 1.56 | 3.23 | 6.46 | 12.92
Таблица. Пиковая скорость передачи данных в линии DL
пиковая скорость передачи данных не зависит (или почти не зависит) от нумерологии так как при увеличении разноса поднесущих SCS длительность символа уменьшается пропорционально
При агрегации полосы до 1 ГГц пиковая скорость передачи данных теоретически будет равна порядка 30 Гбит/с.
Соответственно теоретическая спектральная эффективность радиоинтерфейса NR равна 30 бит/с/Гц.
30